## Slide 1: Aetheria Online
MMORPG 서버
게임서버프로그래밍 텀프로젝트 · 최종 발표 · 게임공학과 2021184025 이도익

## Slide 2: 기본 구현 요소
이동 & 충돌
0.5초/칸 이동. 서버가 경계·장애물·이동량·쿨타임을 모두 재검증 (클라 좌표 불신)
지형 장애물
2,000² 비트맵 + 절차적 장식 타일.
IsBlocked 판정 O(1)
NPC AI
Peace(선공 X) / Agro(11×11 진입 시 추격) FSM 기반 행동
NPC 이동
고정 · 로밍(20×20) · 막히면 A* 길찾기로 장애물 우회
4방향 전투
A키로 상하좌우+제자리 5칸 동시 공격. 1초 쿨, 막타 정확히 1회 판정
DB 영속화
MS SQL Server(ODBC) 비동기 저장/복원. 실패 시 JSON 폴백
Lua 스크립트
NPC·보스 AI(OnTick) + 몬스터 배치를 스크립트로 정의
채팅 & 메시지
채팅 + 피격/처치/경험치 전투 메시지 시야 내 브로드캐스트

## Slide 3: 성능 최적화 & 동접 측정
적용한 핵심 최적화
IOCP 단일 통합
I/O·타이머·DB 완료를 하나의 IOCP에서 워커가 일괄 소비
섹터 기반 AOI
인접 9섹터만 검사 — 전체 객체 순회 제거
Lazy AI
플레이어 근처 NPC만 활성 → 활성 AI = 동접에 비례
워커 로컬 Lua VM
스레드별 VM으로 전역 Lua 락 직렬화 제거
8샤드 타이머 / 송신풀
단일 스레드·전역 락 병목을 8way 분산
세션 송신 코얼레싱
≤8KB를 1회 WSASend로 묶어 송신 폭주 제거
Object Pool · TCP_NODELAY
new/delete 제거 + Nagle 지연 차단
측정 결과 (localhost)
10,000+ clients
delay 20ms · 목표 5,000의 2배
서버 설계 상한치(MAX_PLAYERS) 도달
10,000에서 막힌 건 서버 성능이 아니라 설정한 상한치 — 그 시점 프로파일상 CPU는 여유. 병목은 네트워크 I/O(WSASend/recv)이며, 분리 머신 정식 측정은 향후 과제로 남김.

## Slide 4: 추가 구현 요소 ① · 월드 & 보스
마을
4대 바이옴 (2,000² 단일 월드)
NW · 설원 Lv 30–40 · IceDragon 외
NE · 사막 Lv 20–30 · Sphinx 외
SW · 초원 Lv 1–10 · Slime 외
SE · 숲 Lv 10–20 · ForestDrake 외
구역당 5만 마리 · 중앙 Aetheria Village는 안전지대(퀘스트 장로)
보스 4종 · Lua 스크립트 기반 동작 정의
2페이즈 분노
HP 50% 이하 시 광폭화 + 도발 채팅 (임계 자동 보정)
AoE 광역기
5틱마다 반경 3칸 내 전 플레이어 광역 데미지
고난도 보상
처치 EXP ×20 · 5분 리스폰 · 어그로 범위 2배
보스 스크립팅 구조
· 보스 동작은 개체별 Lua 스크립트로 정의
· 페이즈 전환 임계·광폭화·도발 대사를 스크립트에서 선언
· 광역기 주기·범위 등 패턴 수치도 스크립트로 제어
· 서버 코드 수정 없이 패턴·밸런스 조정 가능

## Slide 5: 추가 구현 요소 ② · 게임 시스템
스킬 시스템 3종 + MP
MP 최대 100 · 3초마다 +10 회복
광역기 – 화염 마법
5×5 범위 · level×15 · MP 5 · 3초 쿨타임
단일 방향 스킬 – 빛 마법
직선 5칸 · level×20 · MP 5 · 3초 쿨타임
회복 마법
maxHP 30% · MP 10 · 10초 쿨타임
파티 시스템
초대·수락·거절·탈퇴 (최대 4인)
NPC 처치 시 경험치 균등 공유 +
파티 HP 실시간 동기화
아이템·인벤토리
소모품 스택(최대 99)
인벤토리 20슬롯 ·
무기/방어구 부위 장착·교체 · 드롭/줍기/버리기
DB 저장
퀘스트
3단 연쇄 사냥(Slime3→Rat5→Goblin5) · NPC 장로 대화 · 진행 동기화 · DB 저장
스크립트
Lua로 20만 몬스터 배치 +
보스 패턴 AI(이동·채팅·광역기) 정의

## Slide 6: 현재 한계 & 향후 개선할 점
현재 한계 & 향후 과제
· 분리 머신 5,000 CCU · 지연<100ms 정식 측정은 향후 과제 (localhost 최대 10,000 CCU @ 20ms 달성) · 추가 병렬화 여지 — NPC 틱 배칭 / LOD,
섹터 단위 Read-Write 락 · 분리 환경에서 추가 동접 여유 확보 예상
기획 대비 조정 (일정 우선순위)
· DB: MS-SQL/ADO → MySQL/ODBC → MS SQL Server/ODBC + JSON 폴백 (최종) · 스크립트: LuaJIT+sol2 → Lua 5.5 C API 직접 바인딩 (워커 로컬 VM 병렬화) · 길찾기: JPS → 격자 A* (노드 상한 256) · 스킬/퀘스트: 스킬트리·12단 → 스킬 3종 + 3단 연쇄 (핵심 게임성 우선 구현)
감사합니다 · Q & A